## Slide 1
Introducción a las Memorias
Fundamentos de Computadores
Escuela Politécnica Superior. U.A.M

## Slide 2: Índice de la Unidad 5
U5. Componentes de memorización
  U5.1. Dispositivos de almacenamiento.
  U5.2. Memorias de acceso aleatorio (RAM)
    U5.2.1. Estructura de una RAM semiconductora. Tamaño.
    U5.2.2. Volatilidad de las memorias.
    U5.2.3. Organización de la memoria interna en una y dos dimensiones.
    U5.2.4. Memorias RAM dinámicas. Refresco.
  U5.3. Memorias de sólo lectura (ROM).
    U5.3.1. ROM programables (PROM) y borrables (EPROM)
    U5.3.2. Utilización de las ROM como generadoras de funciones.
  U5.4. Ampliación de memorias

## Slide 3: Dispositivos de almacenamiento del ordenador
Memoria central o principal
  Rápida, de pequeña capacidad y alto precio
  Para contener datos y programas en ejecución
  Objeto de esta unidad
Memoria secundaria, auxiliar o de almacenamiento masivo
  Más barata, con mayor capacidad pero más lenta
  Para contener datos y programas en espera de ejecución o que no caben en memoria principal
  No se trata en esta unidad

## Slide 4: Características de las memorias (I)
La memoria se caracteriza por:
  Volatilidad:
    Tiempo durante el que la memoria es capaz de retener datos de forma legible en ausencia de la alimentación eléctrica
      Volátil: La información se pierde
      No volátil: La información se mantiene
  Tamaño (capacidad):
    Cantidad de información que puede almacenar (en bytes)
  Tiempo de acceso:
    Tiempo necesario para localizar y acceder en la memoria al dato deseado
  Tiempo de transferencia:
    La suma del tiempo de acceso más el necesario para mover la palabra entre la CPU y la memoria

## Slide 5: Características de las memorias (II)
  Tipo de acceso:
    Secuencial: El tiempo de acceso depende del lugar de almacenamiento ( cinta magnética)
    Aleatorio: El tiempo de acceso es independiente del lugar de almacenamiento ( memoria RAM)
  Coste:
    Se mide en $ por bit
El concepto de palabra y su tamaño en procesadores:
    Byte: cantidad de información almacenada en una celda o posición de memoria
    Cada byte se identifica por una dirección
    Palabra: cantidad de información que puede manejar la ALU en una sola operación. Suele coincidir con la cantidad de bytes que se pueden transferir entre la CPU y la memoria en una sola operación.

## Slide 6: Características de los dispositivos de almacenamiento

## Slide 7: Memorias de lectura y escritura
Memorias RAM: Ramdom Access Memory
  Memorias semiconductoras de acceso aleatorio
  Memorias volátiles
  Posible lectura y escritura
CIRCUITO
BIESTABLE
DE MEMORIA
LÍNEA DE
HABILITACIÓN
LÍNEA DE
SALIDA
LÍNEA DE
ENTRADA
CELDA BÁSICA
UNIDAD DE MEMORIA RAM
D3
D2
D1
D0
CS
WE
A1
A0
BUS DE DATOS
BUS DE DIRECCIÓN
BUS DE CONTROL
MEMORIA
RAM

## Slide 8: Memorias de lectura y escritura
Descripción lógica de memoria RAM

## Slide 9: Memorias de lectura y escritura
Funcionamiento:
  Escritura:
    Colocar la dirección de memoria en el bus de direcciones
    Colocar los datos en el bus de datos
    Seleccionar el chip activando CS
    Activar el comando de escritura (WE) (control de escritura)
  Lectura:
    Colocar la dirección de memoria en el bus de direcciones
    Seleccionar el chip activando CS
    Leer los datos del bus de datos
    No es necesario activar ninguna señal de control (lectura no controlada)

## Slide 10: Memorias de lectura y escritura
D7
D0
…………
RAM de 8 Palabras x 8 bits
BIT
w _b7
……
w _b6
w _b1
w _b0
DEC 3-8
  Una dirección de 3 bits (A2A1A0) permite seleccionar una palabra (w7, …, w0) de 8 bits (b7, …, b0)
A2
A1
A0
DEC
3-8
7
6
5
4
3
2
1
0
w1_b7
……
w1_b6
w1_b1
w1_b0
w7_b7
……
w7_b6
w7_b1
w7_b0
w0_b7
……
w0_b6
w0_b1
w0_b0
w6_b7
……
w6_b6
w6_b1
w6_b0
……
……
……
……
Buffers tres-estados
  Conectan/desconectan el chip del exterior
BIT
  Dispositivo físico utilizado para almacenar un bit.
Control
  . Selecciona la operación de lectura/escritura.
  CS. Selecciona el chip
CS

## Slide 11: Memorias de lectura y escritura
Memorias RAM estáticas (SRAM)
  La celda básica es un biestable
  Con alimentación la información no se degrada
Memorias RAM dinámicas (DRAM)
  La celda básica es un condensador
  Con alimentación la información se degrada
  Necesidad de refrescar
  Utilizadas por alta densidad de almacenamiento

## Slide 12: Memorias de lectura y escritura
SRAM (Static RAM)
  Más rápida
  Más cara
  Menos densa
BIT
BIT
WORD
WORD
BIT
WORD
DRAM (Dynamic RAM)
  Más densa
  Más barata
  Menos rápida
  Necesita reescritura de forma periódica (refresco)

## Slide 13: Memorias de solo lectura
MEMORIAS ROM (Read Only Memory)
  Memorias semiconductoras de solo lectura
  Acceso aleatorio
  No volátiles
CELDA BÁSICA
BIT DE
SALIDA
LÍNEA DE
SELECCIÓN

## Slide 14: Memorias de solo lectura
10 µm
ROM  La matriz de fusibles se define en fábrica.
PROM (Programable-ROM)  La matriz de fusibles la define el usuario una sola vez.
EPROM (Erasable-Programable-ROM)  La matriz de fusibles la define el usuario varias veces.
  UVPROM Se restauran los fusibles con luz UV y se destruyen eléctricamente
  EEPROM  Se restauran/destruyen los fusibles electricamente
  FLASH  Es un tipo especial de EEPROM configuran los actuales pendrives
  La información se almacena físicamente durante el proceso de fabricación. Por ejemplo, utilizando fusibles o matrices de diodos
    Si hay fusible: valor 1
    Si no hay fusible: valor 0

## Slide 15: Memorias de solo lectura
M
M
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
CS
D3
D2
D1
A1
A0
D0
UNIDAD DE MEMORIA ROM

## Slide 16: Memorias de solo lectura
M
M
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
CS
D3
D2
D1
A1
A0
D0
1
1
1 1 1 1

## Slide 17: Memorias de solo lectura
M
M
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
CS
D3
D2
D1
A1
A0
D0
0
1
1 0 0 1

## Slide 18: Memorias de solo lectura
D
E
C
O
D
E
R
CS
2b
M
M
M
M
M
M

## Slide 19: Memorias de solo lectura
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
RE
CS
0
0
1
0
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
RE
CS
0
0
1
1
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
RE
CS
0
1
0
2
M
M
M
M
M
M
D
E
C
O
D
E
R
RE
CS
1
0
0
3
CS

## Slide 20: Memorias de solo lectura
Dirección | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Utilización de una EPROM para generar señales lógicas complejas
Dirección | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
Señal
Reloj
Reloj
D0
D1
D2
D3
A0
A1
A2
A3
A4
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Señal
Contador
PROM
Look Up Table (LUT)

## Slide 21: Memorias de solo lectura
 | Estado Anterior |  |  | Entrada |  | Estado Siguiente |  |  | Salida
Dirección |  |  |  | E |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
 | Estado Anterior |  |  | Entrada |  | Estado Siguiente |  |  | Salida
Dirección |  |  |  | E |  |  |  |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
Utilización de una EPROM para diseñar FSM. 1
Tabla de Transición y Tabla de Salida

## Slide 22: Memorias de solo lectura
Utilización de una EPROM para diseñar FSM.
EPROM
4 b
Dirección
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
D2
D1
D0
Z
D2
Q2
Q2
D2
D1
Q1
Q1
D1
D0
Q0
Q0
D0
E
CLK

## Slide 23: Capacidad de memoria Longitud de palabra
Capacidad de memoria
  Relacionada con los pins de dirección y con la longitud de palabra: long. palabra x 2pins de dirección
Tamaño del dato
  Número de pins de entrada/salida
Ejemplo figura:
  8 pines entrada/salida (D7:D0)
  =>Tamaño del dato: 8 bits = 1 byte
  10 entradas dirección (A9:A0)
  =>Tamaño de memoria:
  8x210 = 1024 bytes = 1 kB = 8 kbits

## Slide 24: Ampliaciones de memoria
¿Cómo se pueden combinar los chips de memoria para obtener sistemas de memoria con mayor longitud de palabra o con mayor capacidad?
Ampliando la longitud del dato a transferir
Ampliación de la capacidad total de memoria
Utilizando las entradas de selección de chip (CS)

## Slide 25: Ampliaciones de memoria
Ampliación de la longitud del dato a transferir
Partiendo de memorias de un tamaño de dato, conseguir una con un tamaño de dato mayor
  Ejemplo: Dos pastillas de 8 kBytes:
Datos (I/O
0
,...,I/O
7
)
CS
WE
Direcciones (A0,...,A12)

## Slide 26: Ampliaciones de memoria
Ampliación de la longitud del dato a transferir
  Se quiere obtener una memoria de 16 bits:
CS
W/E
CS
WE
Datos
Direcciones
CS
WE

## Slide 27: Ampliaciones de memoria
Ampliación de la capacidad total de memoria
  Partiendo de memorias de un tamaño de dato y de una capacidad, conseguir una con la misma longitud de dato pero con mayor capacidad
  Ejemplo: Con dos pastillas de 8 kbytes de memoria se quiere obtener una memoria de 16 kbytes
Datos (I/O
0
,...,I/O
7
)
CS
WE
Direcciones (A0,...,A12)

## Slide 28: Ampliaciones de memoria
Ampliación de la capacidad total de memoria
  Ejemplo:
CS
WE
CS
WE
CS
WE
Datos
Direcciones
A13
    Se amplían direcciones (A13).
    A13=0 se activa la pastilla de la derecha
    A13=1 se activa la pastilla de la izquierda